## Slide 1
دانشکده فنی وحرفه ای رازی اردبیل

## Slide 4
دانشگاه فنی و حرفه ای
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل
رشته: مشترک( تاسیسات - مکانیک خودرو)
مقطع: کاردانی
ترم:982
موضوع : مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی (جلسه تئوری)
فروردین ماه 1399
درس: آزمایشگاه فیزیک حرارت
جلسه: اول
جلسه چهارم

## Slide 5: انواع خطا: 1- خطای مطلق 2- خطای نسبی
جلسه اول:مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
دانشگاه فنی و حرفه ای- آموزشکده فنی پسران اردبیل - درس :آزمایشگاه - فیزیک حرارت- مدرس: سعید رسول زاده آبی بیگلو
الف) مقدار واقعی کمیت مورد نظر را در اختیارداشته باشیم.
ب) مقدار واقعی کمیت مورد نظررا در اختیار نداشته باشیم.

## Slide 6
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
1- خطای مطلق
الف) اگر مقدار واقعی کمیت را داشته باشیم. به عنوان مثال آن را با نشان دهیم و مقدار حاصل از آزمایش را با نشان دهیم مقدار خطای مطلق در این حالت برابر است با:
-=±
خطای مطلق±( ) = مقدار بدست آمده از آزمایش یا اندازه گیری مقدار واقعی یک کمیت

## Slide 7
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
مثال : اگر مقدار واقعی ( دقیق) یک کمیت برابر 9/89 باشد و مقداری که ما از آزمایش کردن بدست آورده ایم برابر 9/80 باشد خطای مطلق چقدر است؟
=9.80
-=±
خطای مطلق=
نکته: علامت در روابط فوق نشانگر میزان انحراف از مقدار واقعی( کمتر و بیشتر) می باشد.

## Slide 8
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
-خطای مطلق
ب) اگر مقدار واقعی کمیت را نداشته باشیم. در این مورد آزمایش را تا چند مرتبه انجام می دهیم (حدود 10 بار) و عدد حاصل از میانگین اعداد آزمایش به عنوان مقدار واقعی() و عدد جدیدی که فرد دیگر از آزمایش خود به دست آورده به عنوان مقدار تلقی می گردد. و باز هم مقدار خطای مطلق از رابطه قبلی بدست می آید.
خطای مطلق مقدار عدد حاصل از آزمایش فرد - مقدار میانگین عددحاصل از تکرار آزمایش
-=±

## Slide 9
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
- خطای مطلق
تعریف خلاصه:
تفاضل بین مقدار واقعی و مقدار حاصل از آزمایش یک کمیت را خطای مطلق می نامند.
-=±

## Slide 10
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
2-خطای نسبی
بنا به تعریف قدر مطلق خطای مطلق تقسیم بر مقدار واقعی را خطای نسبی می نامند.
= خطای نسبی
بعنوان مثال در نمونه قبلی خطای نسبی چقدر است؟
=خطای نسبی

## Slide 11
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
درصد خطاء:
خطای نسبی ضربدر 100 را که آن را بصورت درصد نشان می دهند درصد خطا و یا درصد خطای نسبی گویند.
رابطه آن :
= درصدخطای نسبی
= درصد خطای نسبی
یا درصد خطا

## Slide 12
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
حساسیت:
عکس خطای نسبی کل را حساسیت گویند.
= حساسیت
خطای نسبی کل
نکته :
هر قدر خطای نسبی کل بیشتر باشد آزمایشگر آزمایش را با حساسیت کمتری انجام داده است.

## Slide 13
جلسه اول: مفاهیم و تعاریف آزمایشگاهی
دقت اندازه گیری:
کمترین مقداری که می توان با یک ابزار اندازه گیری کرد.
به عنوان مثال دقت اندازه گیری کولیس 0/0001mیا زمانسنج با دقت 0 /01Sیا ترازویی با دقت اندازه گیری0/001 Kg و...
نکته : در صورتی که خطای بدست آمده توسط فرد آزمایش گر صفر آمد در این صورت دقت ابزار اندازه گیری به عنوان درصد خطا محسوب می شود.
1399.01.24

## Slide 14
جلسه اول: موضوع
پایان جلسه اول